## Slide 1: ทดลองปฏิบัติ

## Slide 2: Outline
ทดลองใช้งาน DHT 11 Module
ทดลองใช้งาน BH1750 Module
ทดลองใช้งาน Ultra Sonic Module HC-SR04+
ทดลองใช้งาน LCD 16x2 i2c Display Module
ประยุกต์การใช้งานลักษณะ IoT

## Slide 3: DHT 11 Module
โมดูลวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น
3 to 5V power and I/O
วัดความชื้นระดับ 20-80% โดยมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน 5%
วัดอุณหภูมิ 0-50°C โดยมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน ±2°C
วามถี่ในการวัด 1 Hz (อ่านค่าได้วินาทีละครั้ง)
ที่มา : https://goo.gl/E2XeRu

## Slide 4: NodeMCU DHT11 Wiring Diagram

## Slide 5: WeMos DHT11 Wiring Diagram

## Slide 6: esp8266_dht11_lib_demo-1
#include "DHT.h" // -> https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// define the DHT sensor type to be used (tested: DHT11 and DHT22)
#define DHT_TYPE DHT11
//#define DHT_TYPE DHT22
#define DHT_PIN (2) // use the D4 pin (GPIO-2)
// note: use Vcc=3.3V for the DHTxx sensor
DHT dht( DHT_PIN, DHT_TYPE );
// global variable used for sprintf()
char sbuf[32];

## Slide 7: esp8266_dht11_lib_demo-1
void setup() {
Serial.begin( 115200 );
Serial.println( F("\n\n\n\n") );
delay(1000);
Serial.println( F("ESP8266 DHTxx Demo...") );
dht.begin();
}

## Slide 8: esp8266_dht11_lib_demo-1
void loop() {
float humid = dht.readHumidity(); // read the humidity
float temp = dht.readTemperature(); // read temperature as Celsius
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if ( isnan(humid) || isnan(temp) ) {
Serial.println( F("Failed to read from DHT sensor!") );
delay(1000);
return;
}
Serial.print( F("Humidity: ") );
dtostrf( humid, 3, 1, sbuf );
Serial.print( sbuf );
Serial.print( F(" %RH, ") );
Serial.print( F("Temperature: ") );
dtostrf( temp, 3, 1, sbuf );
Serial.print( sbuf );
Serial.println( F(" deg.C") );
// wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
}

## Slide 9: esp8266_dht11_lib_demo-2
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "PubSubClient.h"
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D4 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

## Slide 10: esp8266_dht11_lib_demo-2
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHTxx test!");
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
dht.begin();
sprintf(temperature_topic, "/esp8266/%d/temperature", esp_id);
sprintf(humidity_topic, "/esp8266/%d/humidity", esp_id);
}

## Slide 11: esp8266_dht11_lib_demo-2
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();
long now = millis();
if (now - lastMsg > 5000) {
lastMsg = now;
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float newHum = dht.readHumidity();
float newTemp = dht.readTemperature();
Serial.print("New temperature:"); Serial.println(String(newTemp).c_str());
client.publish(temperature_topic, String(newTemp).c_str(), true);
Serial.print("New humidity:"); Serial.println(String(newHum).c_str());
client.publish(humidity_topic, String(newHum).c_str(), true);
}
}

## Slide 12: ใช้งาน Freeboard เรียกดูค่า DHT11

## Slide 13: ใช้งาน Freeboard เรียกดูค่า DHT11

## Slide 14: ใช้งาน Freeboard เรียกดูค่า DHT11

## Slide 15: ใช้งาน Freeboard เรียกดูค่า DHT11

## Slide 16: ใช้งาน Freeboard เรียกดูค่า DHT11

## Slide 17: BH1750 Module
โมดูลวัดความเข้มแสง
เชื่อมต่อแบบ I2C
แรงดันไฟเลี้ยงในช่วง 2.4V - 3.6V
ความละเอียด: 16 บิต ได้ค่า 1-65536 หน่วยเป็น Lux (step: 0.5 Lux, 1 Lux, หรือ 4 Lux ขึ้นอยู่กับโหมดการวัดที่เลือก)
ระยะเวลาในการวัดแต่ละครั้ง: ประมาณ 120 msec (สำหรับ 0.5 Lux หรือ 1 Lux), 16 msec (สำหรับ 4 Lux) ขึ้นอยู่กับโหมดการวัดที่เลือก
ที่มา : https://goo.gl/G74yWP

## Slide 18: NodeMCU BH1750 Wiring Diagram

## Slide 19: WeMos BH1750 Wiring Diagram

## Slide 20: esp8266_bh1750_lib_demo-1
#include <Wire.h>
#include "BH1750.h" // -> https://github.com/claws/BH1750
#define LED_PIN (D4) // D4 pin (GPIO-2)
#define SDA_PIN (D2) // D2 pin (GPIO-4)
#define SCL_PIN (D1) // D1 pin (GPIO-5)
#define DEV_ADDR (0x23) // set the I2C device address (BH1750)
#define INTERVAL_MSEC (1000) // update interval: 1 sec
BH1750 bh( DEV_ADDR ); // create BH1750 object
// global variables
char sbuf[64]; // char buffer for sprintf()
uint32_t ts; // used to save timestamp

## Slide 21: esp8266_bh1750_lib_demo-1
void setup() {
pinMode( LED_PIN, OUTPUT );
digitalWrite( LED_PIN, LOW );
Serial.begin( 115200 );
for ( int i=0; i < 10; i++ ) {
delay(100);
Serial.println();
}
Serial.flush();
Serial.println( F("BH1750 Sensor Reading...") );
bh.begin( BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE,
SDA_PIN, SCL_PIN, 400000 /* set I2C frequency */ );
ts = millis();
}

## Slide 22: esp8266_bh1750_lib_demo-1
void process() {
uint16_t lux = bh.readLightLevel(); // read the sensor value
String str;
str += "Light: ";
dtostrf( lux, 6, 1, sbuf );
str += sbuf;
str += " Lux";
Serial.println( str.c_str() );
}
void loop() {
if ( millis() - ts >= INTERVAL_MSEC ) {
ts += INTERVAL_MSEC;
digitalWrite( LED_PIN, HIGH );
process();
digitalWrite( LED_PIN, LOW );
}
delay(1); // delay for 1 msec
}

## Slide 23: esp8266_bh1750_lib_demo-2
#include <Wire.h> // use the Wire library
#include "BH1750.h" // https://github.com/claws/BH1750
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "PubSubClient.h"
#define I2C_SCL_PIN (D1) // D1 pin (GPIO-5
#define I2C_SDA_PIN (D2) // D2 pin (GPIO-4
#define I2C_BH1750_ADDR (0x23)
BH1750 bh( I2C_BH1750_ADDR );
char sbuf[64];
uint32_t ts;

## Slide 24: esp8266_bh1750_lib_demo-2
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin( 115200 );
Serial.println( "\n\n\n" );
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
Wire.begin( I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN );
delay(1000);
i2c_scan();
delay(1000);
bh.begin( BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN, 400000 );
Serial.print( "Light Intensity" );
ts = millis();
}

## Slide 25: esp8266_bh1750_lib_demo-2
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();
if ( millis() - ts >= INTERVAL_MSEC ) {
char val_str[8];
ts += INTERVAL_MSEC;
uint16_t lux = bh.readLightLevel();
dtostrf( lux, 6, 1, val_str );
char light_topic[64];
sprintf(light_topic, "/esp8266/%d/light", esp_id);
sprintf( sbuf, " %s Lux", val_str ); Serial.println( sbuf );
client.publish(light_topic, val_str, true);
}
delay(1);
}

## Slide 26: ใช้งาน Freeboard เรียกดูค่า BH1750

## Slide 27: Ultrasonic Module HC-SR04+
โมดูลวัดระยะห่างโดยใช้คลื่นเสียง
3.3V power and I/O
ช่วงในการวัดที่ 2-400 cm
ที่มา : https://goo.gl/5tUDuq

## Slide 28: NodeMCU Ultrasonic Wiring Diagram

## Slide 29: WeMos Ultrasonic Wiring Diagram

## Slide 30: esp8266_ultrasonic_sr04p_demo-1
#define TRIG_PIN 5 // GPIO-5 / D1 pin
#define ECHO_PIN 4 // GPIO-4 / D2 pin
const uint32_t timeout_usec = 40000; // timeout in microseconds
const uint32_t sound_speed = 34300; // in centimeters/second
String str;
void setup() {
Serial.begin( 115200 );
Serial.println( F("\n\n\n") );
delay(100);
Serial.println( F("ESP8266 Ultrasonic SR04+ Demo...") );
pinMode( ECHO_PIN, INPUT );
pinMode( TRIG_PIN, OUTPUT );
}

## Slide 31: esp8266_ultrasonic_sr04p_demo-1
void loop() {
// send a PING signal (a short-pulse signal on TRIG pin)
digitalWrite( TRIG_PIN, HIGH );
delayMicroseconds( 20 );
digitalWrite( TRIG_PIN, LOW );
// see: https://www.arduino.cc/en/Reference/pulseIn
uint32_t duration = pulseIn( ECHO_PIN, HIGH, timeout_usec );
str = F("Duration: ");
str += duration;
str += F(" usec, ");
str += F("Distance: ");
str += (sound_speed * duration / 1000000) / 2;
str += F(" cm");
Serial.println( str );
delay(500);
}

## Slide 32: esp8266_ultrasonic_sr04p_demo-2
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode( ECHO_PIN, INPUT );
pinMode( TRIG_PIN, OUTPUT );
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
}
uint32_t read_distance() {
// send a PING signal (a short-pulse signal on TRIG pin)
digitalWrite( TRIG_PIN, HIGH );
delayMicroseconds( 20 );
digitalWrite( TRIG_PIN, LOW );
// see: https://www.arduino.cc/en/Reference/pulseIn
// measure pulse width of the ECHO signal
uint32_t duration = pulseIn( ECHO_PIN, HIGH, timeout_usec );
uint32_t distance_cm = (sound_speed * duration / 1000000) / 2;
return distance_cm;
}

## Slide 33: esp8266_ultrasonic_sr04p_demo-2
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();
long now = millis();
if (now - lastMsg > 500) {
lastMsg = now;
char distance[64];
sprintf(distance, "/esp8266/%d/distance", esp_id);
uint32_t newDistance = read_distance();
Serial.print("New distance:"); Serial.println(String(newDistance).c_str());
client.publish(distance, String(newDistance).c_str(), true);
}
}

## Slide 34: LCD 16x2 i2c Display Module
โมดูลแสดงข้อความขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว
มีการเชื่อมต่อแบบ i2c โดยใช้โมดูลที่ใช้ไอซี PCF8574
ที่มา : https://goo.gl/EcD6p2

## Slide 35: NodeMCU LCD Wiring Diagram

## Slide 36: WeMos LCD Wiring Diagram

## Slide 37: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-2
#include <Wire.h> // use the Wire library
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // -> https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
#define I2C_SCL_PIN (4) // D2 pin (SCL / GPIO-4)
#define I2C_SDA_PIN (0) // D3 pin (SDA / GPIO-0)
#define I2C_ADDR (0x3F) // set the I2C address for PCF8574 LCD adapter (0x27 or 0x3F)
LiquidCrystal_I2C lcd( I2C_ADDR, 16, 2 ); // 16x2 LCD display, set I2C address
// global variables
char sbuf[64]; // used for sprintf()
uint32_t ts; // used to save timestamp value
#define INTERVAL_MSEC (1000)

## Slide 38: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-1
void setup() {
Serial.begin( 115200 );
Wire.begin( I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN );
delay(1000);
i2c_scan();
delay(1000);
lcd.begin( I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN, 400000 );
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // set cursor at top-level position on the first row
lcd.print( F("ESP8266 Demo") );
lcd.setCursor(0,1); // set cursor at the start position on the second row
lcd.print( F("ESL KMUTNB") );
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // set cursor at top-level position on the first row
lcd.print( F("16x2 LCD Adapter") );
delay(1000);
ts = millis();
}

## Slide 39: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-1
uint16_t count = 0;
void loop() {
if ( millis() - ts >= INTERVAL_MSEC ) {
ts += INTERVAL_MSEC;
sprintf_P( sbuf, PSTR("Count: %04u"), count );
count = (count+1) % 10000;
lcd.setCursor(0 /*col*/, 1 /*row*/);
lcd.print( sbuf );
Serial.println( sbuf );
}
delay(1);
}

## Slide 40: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-2
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "PubSubClient.h"
#include <Wire.h> // use the Wire library
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // -> https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
#define I2C_SCL_PIN (4) // D2 pin (SCL / GPIO-4)
#define I2C_SDA_PIN (0) // D3 pin (SDA / GPIO-0)
#define I2C_ADDR (0x3F) // set the I2C address for PCF8574 LCD adapter (0x27 or 0x3F)
LiquidCrystal_I2C lcd( I2C_ADDR, 16, 2 ); // 16x2 LCD display, set I2C address
// global variables
char sbuf[64]; // used for sprintf()
uint32_t ts; // used to save timestamp value
#define INTERVAL_MSEC (1000)

## Slide 41: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-2
void setup() {
Serial.begin( 115200 );
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
client.setCallback(callback);
Wire.begin( I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN );
delay(1000);
i2c_scan();
delay(1000);
lcd.begin( I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN, 400000 );
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // set cursor at top-level position on the first row
lcd.print( F("IoT Workshop") );
delay(1000);
ts = millis();
}

## Slide 42: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-2
void loop() {
connectCloudMQTT();
if( millis() - ts >= INTERVAL_MSEC){
ts += INTERVAL_MSEC;
if (count_scroll%(text.length()+16) == 0){
lcd.clear();
lcd.setCursor(16,0); // set cursor at top-level position on the first row
lcd.print(text);
}else{
lcd.scrollDisplayLeft();
}
count_scroll++;
}
}

## Slide 43: esp8266_pcf8574a_lcd_lib_demo-2
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
const char s[2] = "/";
char *token;
token = strtok(topic, s);
token = strtok(NULL, s);
token = strtok(NULL, s);
if(!strcmp(token, "text")){
payload[length] = '\0';
text = String((char*)payload);
Serial.println(text);
}
}

## Slide 44: ใช้งาน Freeboard ส่งข้อความแสดงที่ LCD

## Slide 45: ใช้งาน Freeboard ส่งข้อความแสดงที่ LCD

## Slide 46: ใช้งาน Freeboard ส่งข้อความแสดงที่ LCD