## Slide 1: การเลือกใช้งาน Hardware และ Software สำหรับพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบด้าน IoT

## Slide 2: Outline
แนะนำ Hardware สำหรับงานด้าน IoT
แนะนำ Software สำหรับงานด้าน IoT
แนะนำ Cloud สำหรับงานด้าน IoT

## Slide 3: องค์ประกอบของ IoT
Sensors & Actuators
Connectivity
People & Processes

## Slide 4: องค์ประกอบของ IoT
Sensor
  อุณหภูมิ, ความชื้น, ความเข้มแสง, ความเร็วลม, ควัน, แก๊ส ฯลฯ
Actuators
  Relay, Solenoid valve
Connectivity
  Wire – Ethernet, RS485, Serial
  Wireless – WiFi, Bluetooth, Zigbee, Lora, Cellular (3G or 4G)

## Slide 5
Sensors & Actuators
?
Connectivity

## Slide 6
Sensors & Actuators
Microcontroller Unit (MCU)
Connectivity

## Slide 7: Hardware สำหรับงานด้าน IoT
Arduino Platform
  เป็น Platform (Hardware และ Software) ที่ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบัน
  ใช้งานง่าย (Plug & Play), ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาเป็น Opensource (Arduino IDE)
  มีโค๊ดตัวอย่างเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก
  มีความหลากหลายทางฮาร์ดแวร์ Arduino Board, Arduino Clone และ Arduino Shields
ที่มา : https://www.arduino.cc/

## Slide 8: ตัวอย่าง Arduino Board
Arduino UNO : ฿725
ที่มา : https://goo.gl/Md8EJt
ที่มา : https://goo.gl/UnhNyq
Arduino LEONARDO : ฿690

## Slide 9: ตัวอย่าง Arduino Board
ที่มา : https://goo.gl/XBoczS
ที่มา : https://goo.gl/cBWKnU
ที่มา : https://goo.gl/jBTYZH
Arduino Nano 3.1: ฿900
Arduino Pro Mini : ฿390
Arduino Pro Micro : ฿690

## Slide 10: ตัวอย่าง Arduino Board
ที่มา : https://goo.gl/XbCpQX
ที่มา : https://goo.gl/6ZEMXV
Arduino MEGA : ฿1650
Arduino DUE : ฿1575

## Slide 11: ตัวอย่าง Spec Arduino Board
Spec | Arduino UNO | Arduino Pro Micro | Arduino MEGA
MCU | ATmega 328P | ATmega 32U4 | ATmega 2560
CPU Speed | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz
Flash Memory | 32 KB | 32 KB | 256 KB
Digital I/O | 14 Pins | 12 Pins | 54 Pins
PWM Output | 6 Pins | 5 Pins | 15 Pins
Analog input | 6 Pins | 4 Pins | 16 Pins
Operating Voltage | 5 V | 5 V | 5 V
ที่มา : https://www.arduino.cc/

## Slide 12: เชื่อมต่อ Arduino Board กับ Internet
Arduino Board + Shield
  Ethernet Shield, WiFi Shield, GSM Shield
Arduino Board built-in Ethernet or WiFi
  Arduino Yun, Arduino Ethernet, Arduino UNO WiFi
Arduino Board + WiFi Module
  ATWINC1500 , CC3000, ESP8266-01

## Slide 13: ตัวอย่าง Arduino Shield
Arduino Ethernet Shield : ฿1450
ที่มา : https://goo.gl/JqsdMy
Arduino WiFi Shield : ฿3250
ที่มา : https://goo.gl/bU2Gyv
Arduino GSM Shield : ฿2650
ที่มา : https://goo.gl/grvwwE

## Slide 14: ตัวอย่าง Arduino Board Build-in Ethernet or WiFi
Arduino YUN : ฿2800
ที่มา : https://goo.gl/m5V7ZS
Arduino Ethernet : ฿2350
ที่มา : https://goo.gl/RELXxG
Arduino UNO WiFi : ฿1250
ที่มา : https://goo.gl/gTFEXY

## Slide 15: ตัวอย่าง Arduino Board + WiFi Module
Adafruit ATWINC1500 : $24.95
ที่มา : https://goo.gl/61Y9JN
Adafruit HUZZAH CC3000 : $39.95
ที่มา : https://goo.gl/T2yc7H
ESP8266-01 : ฿190
ที่มา : https://goo.gl/gP6H87

## Slide 16: Hardware สำหรับงานด้าน IoT
  ESP8266 Module : โปรเซสเซอร์ + วงจรสื่อสาร Wireless Transceiver
  โปรเซสเซอร์ Xtensa LX106 ขนาด 32 บิต ความเร็ว 80MHz ของบริษัท Tensilica
  สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4GHz (มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n)
  บริษัท Espressif Systems (Shanghai, China) เป็นผู้ผลิตชิป
  ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
ที่มา : https://espressif.com/

## Slide 17: ตัวอย่าง ESP8266 Module
ที่มา : https://hblok.net/blog/posts/2015/05/03/wifi-with-the-esp8266/

## Slide 18: ตัวอย่าง ESP8266 Module
ที่มา : https://goo.gl/1FS81f
ที่มา : https://goo.gl/7aZMBB

## Slide 19: การใช้งาน ESP8266 Module
ที่มา : https://blog.thesen.eu/esp-12-esp8266-12-12e-programmieren-und-mit-der-arduino-ide-nutzen/

## Slide 20: Breakout Board สำหรับ ESP8266 Module
Photo by RSP @ Embedded Systems Lab (ESL), KMUTNB

## Slide 21: Breakout Board สำหรับ ESP8266 Module

## Slide 22: วงจรสำหรับการใช้งาน ESP8266 Module
ที่มา : http://esp8266.github.io/Arduino/

## Slide 23: การใช้งาน ESP8266 Module

## Slide 24: ESP8266 Development Board

## Slide 25: NodeMCU VS Arduino UNO
 | Arduino Uno (ATmega328P 5V/16MHz) | ESP8266EX NodeMCU
MCU / SoC | ATmel ATmega328P 8-bit, RISC | Xtensa LX106 32-bit, RISC
CPU Speed | 16 MHz | 80 MHz
Data RAM | 2 KB | 96 KB
Instruction RAM | - | 64 KB
On-chip Flash Memory | 32 KB | -
External Flash Memory | - | 4 or 8 MB
Wi-Fi | - | IEEE 802.11 b/g/n

## Slide 26
 | Arduino Uno (ATmega328P 5V/16MHz) | NodeMCU (ESP8266EX)
User SPI (HW) | 1 | 1
I2C (HW) | 1 | 1
UART (HW) | 1 | 2
ADC resolution | 10-bit | 10-bit
#Analog Inputs | 6 | 1
Digital I/O Logic Level | 5V | 3.3V
#PWM outputs (HW) | 6 | 4
DC current per I/O pin | 40 mA (max.) | 12 mA (max.)
Device Voltage Supply | 4.5V .. 5.5V | 3.0V to 3.6V
On-board USB-to-Serial chip | yes | yes

## Slide 27: WiFi Development Board
Spark Core : $39.95
ที่มา : https://goo.gl/VHt4pU
Espruino WiFi : $34.95
ที่มา : https://goo.gl/ekKbYB
WiPy 2.0 : ฿900
ที่มา : https://goo.gl/cYkSBS

## Slide 28: WiFi Development Board
ESP32 Dev Board : $15
ที่มา : https://goo.gl/cYkSBS
ที่มา : https://goo.gl/SgdnuK
Node32S : ฿690

## Slide 29: Hardware สำหรับการอบรม
ที่มา : https://goo.gl/92816Y
Node mcu Devkit v1.0 : ฿280 ไม่รวม Vat 7%
Wemos D1 mini : ฿250 ไม่รวม Vat 7%
ที่มา : https://goo.gl/na3TwX

## Slide 30: NodeMCU Pin Map
Source: https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0
HSPI
(User SPI)
SPI for accessing SPI Flash / SDIO

## Slide 31: Wemos D1 Mini Pin Map

## Slide 32: Software สำหรับงานด้าน IoT
ภาษาที่ใช้พัฒนา NodeMCU
  Native C / ESP8266 SDK
    https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk
  C/C++ / Arduino ESP8266
    https://github.com/esp8266/Arduino
  Lua for ESP8266 (Scripting Language)
    https://nodelua.org/
  Micro-Python for ESP8266 (Scripting Language)
    http://micropython.org/
  JavaScript (Espruino Firmware)
    http://www.espruino.com/
แต่ที่นิยมแพร่หลายคือ การเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE

## Slide 33: ตัวอย่างโค๊ด Lua : Blink LED
led_pin = 4 -- use NodeMCU IO index 4 => GPIO2 pin
gpio.mode( led_pin, gpio.OUTPUT ) -- output mode
state = false
count = 0
repeat
gpio.write( led_pin, gpio.HIGH ) -- update output to high
tmr.delay( 500000 ) -- delay for 0.5 sec
gpio.write( led_pin, gpio.LOW ) -- update output to low
tmr.delay( 500000 ) -- delay for 0.5 sec
count = count + 1 -- increment counter by 1
tmr.wdclr() -- reset watchdog timer
until count > 100

## Slide 34: ตัวอย่างโค๊ด Micro-Python : Blink LED
import time, machine
from machine import Pin
p = Pin(2, machine.Pin.OUT) # GPIO-2 as output
for i in range(10):
p.low() # output low
time.sleep_ms(500) # sleep 500 msec
p.high() # output high
time.sleep_ms(500) # sleep 500 msec

## Slide 35: ตัวอย่างโค๊ด JavaScript : Blink LED
var led=2; //D4
var state = false;
var count=0;
pinMode(led, 'output');
var t=setInterval( function() {
state = !state;
digitalWrite(led, state);
console.log( 'state: ' + ((state) ? 'T':'F')
+ ', count: ' + count++ );
if (count > 10) {
clearInterval(t);
console.log('LED flashing stopped..' );
}
}, 500);

## Slide 36: ตัวอย่างโค๊ด Arduino IDE : Blink LED
#define LED_PIN 2 // GPIO 2 or D4 pin (built-in LED on ESP-12E module)
int state = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200); // Open Serial Port
Serial.println("\n\n\n\n");
pinMode( LED_PIN, OUTPUT); // set output mode
}
void loop() {
Serial.println( state ); // show the current value of the state variable
digitalWrite( LED_PIN, state ); // update the output using the state variable
state ^= 1; // toggle the state variable
delay(500); // wait for 500 ms
}

## Slide 37: Aduino IDE สำหรับ ESP8266

## Slide 38: API และ Library สำหรับ ESP8266
Digital I/O : pinMode(), digitalWrite(), digitalRead()
Analog Input : analogRead()
PWM : analogWrite()
Serial (up to 115200) : Serial.begin(), Serial.println()
SPI, i2c (Wire) & Software Serial
Servo, WiFi, EEPROM, Ticker, ESP-specific APIs

## Slide 39: ติดตั้ง ESP8266 Board Manager สำหรับ Arduino IDE
Menu: File >> Preferences

## Slide 40: ติดตั้ง ESP8266 Board Manager สำหรับ Arduino IDE
Click here to add the URL
of the necessary JSON file.
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 41: ติดตั้ง ESP8266 Board Manager สำหรับ Arduino IDE
Menu: Tools >> Board Manager
Select Version and Click “Intstall”
Scroll down & Search for esp8266

## Slide 42: Aduino IDE สำหรับการอบรม

## Slide 43: Load file ที่ใช้ในการอบรม
เปิด browser เข้าที่ https://github.com/batman1292/IoTWorkshop-Code

## Slide 44: เปิด Code จาก Arduino IDE

## Slide 45: ทดสอบการใช้งาน Blink LED

## Slide 46: ทดสอบการใช้งาน Blink LED

## Slide 47: เลือกบอร์ด (NodeMCU)

## Slide 48: ตรวจสอบ และ เลือก Port (NodeMCU)

## Slide 49: เลือกบอร์ด (WeMos D1 Mini)

## Slide 50: ตรวจสอบ และ เลือก Port (WeMos D1 Mini)

## Slide 51: Upload File
กดปุ่ม
หรือใช้ Key ลัด Ctrl + u

## Slide 52: เปิดไฟล์ WS 2812 Demo 1

## Slide 53: NodeMCU LED WS2812 Wiring Diagram

## Slide 54: Wemos LED WS2812 Wiring Diagram

## Slide 55: esp8266_ws2812_demo-1
#include "Adafruit_NeoPixel.h" // use the Adafruit NeoPixel library
// see: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
// User-defined pin definitions for ESP8266 Board
#define DATA_PIN D1 // GPIO-5 / D1 pin
// Note: use Vcc = 5V (or 3.3V, but this works in some cases) for the WS2812
#define NUM_PIXELS 1 // Number of WS2812 RGB LEDs: We use only one WS2812 LED.
#define DELAY_MSEC 2000
// create Adafruit_NeoPixel object and specify the WS2812 type and clock frequency
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel( NUM_PIXELS, DATA_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );

## Slide 56: esp8266_ws2812_demo-1
// constants
const uint32_t TEST_COLORS [ ] = {
pixels.Color(0,0,0), // off
pixels.Color(255,0,0), // red
pixels.Color(0,255,0), // green
pixels.Color(0,0,255), // blue
pixels.Color(255,255,0),
pixels.Color(0,255,255),
pixels.Color(255,0,255),
};
const int NUM_TEST_COLORS = sizeof(TEST_COLORS) / sizeof(uint32);
// global variables
uint32_t ts; // used to save timestamp
int color_index = 0; // used to select the test color
String str;
char sbuf[32];

## Slide 57: esp8266_ws2812_demo-1
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("\n\n\n\n");
pinMode( DATA_PIN, OUTPUT );
Serial.println( "ESP8266 WS2812 Demo..." );
pixels.begin(); // initialize the WS2812 module
ts = millis();
pixels.setPixelColor( 0 /*index of WS2812 */, 255 /*R*/, 255 /*G*/, 255 /*B*/ );
pixels.show();
delay(100);
pixels.setPixelColor( 0 /*index of WS2812 */, 0 );
delay(1000);
}

## Slide 58: esp8266_ws2812_demo-1
void loop() {
if ( millis() - ts >= DELAY_MSEC ) {
ts += DELAY_MSEC;
pixels.setPixelColor( 0 /*index of WS2812 */, TEST_COLORS[color_index] /* color value */ );
pixels.show();
str = "Color index: ";
str += color_index;
str += ", color value (uint32_t): ";
sprintf( sbuf, "%06X", pixels.getPixelColor( 0 ) );
str += sbuf;
Serial.println( str );
color_index = (color_index+1) % NUM_TEST_COLORS;
}
}

## Slide 59: esp8266_connect_WiFi_AP
#include <ESP8266WiFi.h>
#define wifi_ssid "ECC_IoTWorkshop"
#define wifi_password "iotworkshop@ecc"
void setup() {
Serial.begin(115200); // เปิดการใช้งาน Serial Port
Serial.println("\n\n\n\n");
setup_wifi();
}
void loop() {
}

## Slide 60: esp8266_connect_WiFi_AP
void setup_wifi() {
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(wifi_ssid);
WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

## Slide 61: เปิด Serial Monitor

## Slide 62: ESP8266 Connect WiFi Result

## Slide 63: ตั้งค่า esp8266_ws2812_demo-2
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "PubSubClient.h"
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#define wifi_ssid "ECC_IoTWorkshop"
#define wifi_password "iotworkshop@ecc"
// Config MQTT Server
#define mqtt_server "m12.cloudmqtt.com"
#define mqtt_port 11419
#define mqtt_user "esp8266_X"
#define mqtt_password "asdf1234"
int esp_id = X;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

## Slide 64: ตั้งค่า esp8266_ws2812_demo-2
 | เลข 1-5 | เลข 6-10 | เลข 11-15 | เลข 16-20
mqtt_server | m12.cloudmqtt.com | m11.cloudmqtt.com | m13.cloudmqtt.com | m12.cloudmqtt.com
mqtt_port | 11419 | 19226 | 14939 | 14072

## Slide 65: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED
เข้าเว็บ browser ที่ url : http://192.168.10.164/IoTWorkshop_Freeboard/

## Slide 66: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 67: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 68: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 69: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 70: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED
เปลี่ยนตัว X ให้เป็นเลขตามถุงใส่สายไฟ
  ตัวอย่าง /esp8266/7 เปลี่ยนตัว X เป็นเลข 7
เปลี่ยน MQTT Server และ Port ตามตาราง
 | เลข 1-5 | เลข 6-10 | เลข 11-15 | เลข 16-20
mqtt_server | m12.cloudmqtt.com | m11.cloudmqtt.com | m13.cloudmqtt.com | m12.cloudmqtt.com
mqtt_port | 31419 | 39226 | 34939 | 34072

## Slide 71: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 72: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 73: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 74: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 75: ใช้งาน Freeboard ควบคุม LED

## Slide 76: esp8266_ws2812_demo-2
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
#define PIN 5
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 1
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
Serial.begin(115200);
delay(10);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
client.setCallback(callback);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(127, 127, 127)); // Moderately bright green color.
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
}

## Slide 77: esp8266_ws2812_demo-2
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
// If you do not want to use a username and password, change next line to
String clientId = "ESP8266Client-"+String(esp_id);
clientId += String(random(0xffff), HEX);
if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_password)) {
char inTopic[64];
sprintf(inTopic, "/esp8266/%d/+", esp_id);
Serial.println("connected");
client.subscribe(inTopic);
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
}
}
}

## Slide 78: esp8266_ws2812_demo-2
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();
}
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
const char s[2] = "/";
char *token;
token = strtok(topic, s);
token = strtok(NULL, s);
token = strtok(NULL, s);
Serial.println(token);
Serial.write(payload, length);
Serial.println("");
if(!strcmp(token, "led")){
setWS2812(payload, length);
}
}

## Slide 79: esp8266_ws2812_demo-2
void setWS2812(byte* payload, unsigned int length){
// Serial.write(payload, length);
// Serial.println(" ");
char hexval[2];
char *ptr;
hexval[0] = payload[1];
hexval[1] = payload[2];
int red_val = strtol(hexval, &ptr, 16);
hexval[0] = payload[3];
hexval[1] = payload[4];
int green_val = strtol(hexval, &ptr, 16);
hexval[0] = payload[5];
hexval[1] = payload[6];
int blue_val = strtol(hexval, &ptr, 16);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(red_val, green_val, blue_val)); // Moderately bright green color.
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
}

## Slide 80: บริการ Cloud สำหรับงานด้าน IoT
เป็นบริการในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่าน Internet
นิยมใช้ HTTP และ MQTT เป็นโปรโตคอลในการรับส่งข้อมูล
ส่วนใหญ่มี Dashboard สำหรับเรียกดูข้อมูล หรือ กำหนดค่าต่างๆ
บางบริการสามารถติดตั้งลงใน Local Server ได้

## Slide 81: ผู้ให้บริการ Cloud สำหรับงานด้าน IoT
Thingspeak (REST API) *
Google FireBase (REST API)
data sparkfun (REST API) *
HiveMQ (MQTT)
AWS IoT (MQTT)
adafruit.io (MQTT) *
Cloud MQTT (MQTT)
NETPIE.io (MQTT) #Made in Thailand
ANTO.io (MQTT) #Made in Thailand

## Slide 82: การสมัคร Cloud MQTT
เปิด Browser เข้าที่ https://www.cloudmqtt.com/

## Slide 83: การสมัคร Cloud MQTT
กรอก email ที่ช่อง Sign up แล้วคลิ๊กปุ่ม Signup

## Slide 84: การสมัคร Cloud MQTT
ตรวจสอบ email จาก Cloud MQTT เมื่อได้รับแล้วให้คลิ๊กที่ลิงค์ดังกล่าว

## Slide 85: การสมัคร Cloud MQTT
กรอกข้อมูลลงไป ให้ครบทุกช่อง ยกเว้น ช่อง VAT ID จากนั้นให้กด submit

## Slide 86: การสมัคร Cloud MQTT
เมื่อสมัครเสร็จสิ้นได้ผลดังนี้

## Slide 87: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
กดปุ่ม +Create

## Slide 88: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
กำหนดชื่อ Data center และ Plan

## Slide 89: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
ในส่วนของ Plan นั้นเราจะเลือกตามคุณภาพดังนี้

## Slide 90: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
คลิ้กไปที่ detail เพื่อเข้าไปดูข้อมูลข้างใน และสร้าง user

## Slide 91: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
หน้านี้จะมีข้อมูลของ broker อยู่ และส่วนถัดมาจะให้เราสร้าง user โดยกรอกชื่อและรหัสลงไป

## Slide 92: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
เมื่อสร้างเสร็จจะต้องกำหนด Topic สำหรับ user

## Slide 93: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT
สร้าง topic ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เข้า subscribe และ publish ได้

## Slide 94: สร้าง Broker ของ Cloud MQTT

## Slide 95: การสมัคร Thinkspeak
เข้าไปยังหน้าเว็บ https://thingspeak.com แล้วกดเลือกคำว่า Sign Up เพื่อสมัครสมาชิก

## Slide 96: การสมัคร Thinkspeak
กรอกข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

## Slide 97: การสมัคร Thinkspeak
เมื่อกรอกข้อมูลครบกดปุ่ม Continue

## Slide 98: การสมัคร Thinkspeak
ตรวจสอบ email แล้วกดปุ่ม Continue

## Slide 99: การสมัคร Thinkspeak
เมื่อทำการยืนยันแล้วจะสามารถเริ่มใช้งานได้

## Slide 100: การสร้าง Channel Thinkspeak
ก่อนเริ่มใช้งานกดปุ่ม Agree to Terms

## Slide 101: การสร้าง Channel Thinkspeak
กดปุ่ม New Channel ในการสร้าง channel สำหรับใช้งาน

## Slide 102: การสร้าง Channel Thinkspeak
กรอกข้อมูลของ channel ที่ต้องการใช้งาน

## Slide 103: การสร้าง Channel Thinkspeak
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นทำการกดปุ่ม Save Channel

## Slide 104: การสร้าง Channel Thinkspeak
หน้า Channel ที่สร้างสำเร็จ

## Slide 105: การใช้งาน NETPIE.io
เข้าไปยังหน้าเว็บ https://netpie.io/ แล้วกดปุ่ม SIGNUP FREE เพื่อสมัครสมาชิก

## Slide 106: การใช้งาน NETPIE.io
ทำการกรอกข้อมูล เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม SIGN UP

## Slide 107: การใช้งาน NETPIE.io
เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะมีรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรกส่งไปยังมือถือให้นำรหัสนั้นมาใช้ในการ Log In เข้าใช้งาน

## Slide 108: การใช้งาน NETPIE.io
เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่จะใช้ได้
วิธีการใช้งานสามารถดูได้จาก https://netpie.io/getstarted